| 1. Ausbildungsjahr Bündelungsfach: Wärmeanlagentechnik Lernfeld 4 (100 UStd.): Mensch und Umwelt durch Kehr-, Mess- und Überprüfungstätigkeit schützen Lernsituation 4.2 (25 UStd.): Reinigen des Schornsteins einer Feuerstätte für die Holzverbrennung |
| --- |
| Einstiegsszenario In einem Einfamilienhaus soll ein Schornstein gereinigt werden, an dem ein holzbefeuerter Kaminofen neu angeschlossen ist. Im Rahmen der Abnahme/Feuerstättenschau ist festzustellen, ob die erforderlichen baurechtlichen Bedingungen erfüllt sind. | Handlungsprodukt/Lernergebnis Kundeninformationsblatt zur Lagerung von Brennstoffen Auswertung gesetzlicher Vorschriften Installationsskizze Tabelle Brennstoffe/Kennwerte Verbrennungsluftberechnung Checkliste Feuerstättenschau ggf. Hinweise zur Lernerfolgsüberprüfung und Leistungsbewertung |
| Wesentliche Kompetenzen Die Schülerinnen und Schüler beschreiben und bewerten mögliche Umweltbelastungen aus dem Betrieb eines Kaminofens legen Maßnahmen des vorbeugenden Brandschutzes dar beraten die Kundin/den Kunden hinsichtlich der Auswahl des geeigneten Brennstoffs erläutern dem Betreiber das fachgerechte Entfachen des Holzes erklären der Kundin/dem Kunden die erforderliche Verbrennungsluftzufuhr beim Anzünden und Betrieb informieren über die ordnungsgemäße Entsorgung der Verbrennungsrückstände beschreiben Verhaltensweisen bei Bränden. | Konkretisierung der Inhalte BImSchV Rauchbelästigung Geruchsbelästigung Glanzruß, Brandgefahr CO2-Emission CO-Emission Standsicherheit Betriebssicherheit Abstände Holzfeuchtemessung Holzlagerung Holzauswahl Scheitholzabmessung Auswahl geeigneten Anzündmaterials richtiges Beschicken Entsorgen von Aschen und Ruß Feuerlöscher Notruf Rauchmelder |
| Lern- und Arbeitstechniken Versuche/Demonstrationen, z. B. Holzverschwelung im Reagenzglas, Rußerzeugung mit Bunsenbrenner Feuerlöscher, z. B. Arten, Symbole, Handhabung, Einsatz Systematische Versuchsbeschreibung Systematisierung nach Heizwert, Brennwert, Gehalt an brennbaren Substanzen usw. Recherche |
| Unterrichtsmaterialien/Fundstelle Unterrichtsrealien, z.B. Reagenzgläser, Holz, Bunsenbrenner, Feuerlöscher Fachliteratur, Broschüren Internet FeuVOen, LBOen, BImSchV/BImSchG, DIN-Normen |
| Organisatorische Hinweise z. B. Verantwortlichkeiten, Fachraumbedarf, Einbindung von Experten/Exkursionen, Lernortkooperation Hinweis: Für die Bearbeitung dieser Lernsituation sind Vorgaben und Lernergebnisse aus Lernfeld 2 zu beachten. |