| 1. Ausbildungsjahr Lernfeld 4 (80 UStd.): Planen und Herstellen von einfachen Modellen und Formen für Ur- und Umformbauteile Lernsituation Nr. 4.1 (30 UStd.): Herstellung eines Kunststoffmodells als geteiltes Kernmodell für einen Sechskanthalter |
| --- |
| Beschreibung der Lernsituation | Kompetenzen | Inhalte | Hinweise/ weitere Fächer |
| Einstiegsszenario Für die Gießerei Lambrecht AG soll ein geteiltes Kernmodell für einen Sechskanthalter (FB S.252) aus GJL-250 hergestellt werden. Es sollen 100 Abformungen erfolgen. Der Kunde wünscht eine Modelleinrichtung aus Kunststoff. Handlungsprodukt Modellplanungszeichnung Arbeitsplan Zweiteiliges Kernmodell Prüfplan Dokumentation | Die Schülerinnen und Schüler wenden den Ablaufalgorithmus einer vollständigen Handlung an beschreiben die Eigenschaften des Gusswerkstoffes analysieren die Fertigungszeichnung ermitteln Kriterien zur Festlegung der Modell- und Formteilung legen unter Berücksichtigung aktueller Normen die Größe der Formschrägen fest erstellen unter Beachtung gewonnener Erkenntnisse eine Modellplanungszeichnung wählen einen geeigneten Modellwerkstoff aus bestimmen spanende Fertigungsverfahren zur Herstellung des Modells planen unter Beachtung von Arbeits- und Unfallschutz die Arbeitsschritte zur Fertigung des Modells fertigen das Modell durch manuelle Fertigungsverfahren erstellen einen Prüfplan für das Modell dokumentieren und präsentieren die Arbeitsergebnisse | Eigenschaften von Eisengusswerkstoffen Teilschnitt Gießereitechnische Normen und Richtlinien Formteilung Modellteilung Formschrägen Eigenschaften und Verarbeitung von Kunststoffblock-material Sägen, schleifen, bohren, feilen Arbeits- und Gesundheitsschutz Arbeits- und Ablaufprozesse erstellen Prüf- und Messmittel, Toleranzen | Deutsch/Kommunikation Berufsspezifische Problemstellungen erfassen und Entscheidungskriterien formulieren |

| Handlungsphasen der Lerngruppe | Mögliche Methoden, Medien, Sozialformen |
| --- | --- |
| Analysieren | Aufgabenstellung erfassen Zielvorstellung ausarbeiten Ziele präzisieren und vereinbaren normgerechte technische Zeichnungen erstellen fertigungsgerechte Arbeitspläne erarbeiten | Fertigungszeichnung Unterrichtsgespräch Brainstorming Mindmap Partner- und Gruppenarbeit Präsentation |
| Planen | Phasen der Informationsbeschaffung festlegen Zeichennormen beachten Gusseigenschaften berücksichtigen sich über Aufbau und Funktion von manuellen spanenden Verfahren informieren Arbeitssicherheitsbestimmungen anwenden erforderliche Inhalte der Arbeitspläne festlegen | Partner- und Gruppenarbeit Tabellenbücher Internetrecherchen Unterrichtsgespräch Tageslichtprojektor Folien kooperatives Lernen |
| Ausführen | Informationen beschaffen Skizzen erstellen Modellplanung erstellen erforderliche Fertigungsschritte festlegen Werkstoff und Werkzeuge auswählen technologische Daten bestimmen Arbeitspläne erstellen erforderliche Prüfmittel auswählen Gesamtergebnis dokumentieren | Partner- und Gruppenarbeit Tageslichtprojektor Informationsmaterial Tabellenbücher Internet Plenum Präsentation Wandzeitung |
| Bewerten | Beurteilungskriterien für die Dokumentation erarbeiten Vollständigkeit und Richtigkeit der Dokumentationen anderer Gruppen bewerten | Unterrichtsgespräch Partner- und Gruppenarbeit Beurteilungsmatrix |
| Reflektieren | Lern- und Arbeitsprozesse reflektieren Ergebnisse vorstellen und diskutieren Verbesserungsvorschläge formulieren | Unterrichtsgespräch Beurteilungsmatrix Auswertungsbogen Präsentation |
| Vertiefen | Ergebnisse auf einen anderen Herstellungsprozess übertragen | Hausarbeit |

Entscheidungen